## Slide 1
把 LC–MS/MS 差异组分分析变成可追溯的部门流程
以 2×Thermo RAW + 已确认序列为输入，自动完成差异发现、候选鉴定、证据分级与报告交付
部门内网 / 单机 MVP
01 背景｜真实业务
要解决的场景
生物类似药与参照药的肽图对比：
找出差异峰，并判断其是否由氧化、
脱酰胺、截短或序列变体等解释。
当前痛点
RAW 转换、MS1 差异、MS2 关联、序列/PTM 搜索和报告分散在多步工具中；人工逐峰排查易漏、难复现、难交接。
频次｜按批次 / 项目触发（实际月频待确认）
≈ 6 分钟
平台实测 / 任务
2 个 RAW，合计约 0.90 GB
不含实验采集与人工复核
02 计划｜建立端到端证据链
复用现有 Peak-first 基线，接入 RAW 自动转换与 MS/MS 序列驱动鉴定；所有结论保留证据等级和人工复核入口。
RAW + FASTA
上传与版本化
→
RAW → mzML
转换 + 数据质控
→
MS1 Peak-first
对齐 + 差异排序
→
MS/MS 搜索
肽段 / PTM / 变体
→
证据分级
复核 + 报告
03 预计产出物
• 部门任务平台：上传 / 排队 / 重试 / 状态跟踪
• 交互 HTML 与静态离线报告包
• SQLite + CSV / JSON 结构化证据表
• 参数、序列版本、扫描号与人工结论记录
04 预期效果｜解决的问题
自动化｜减少 RAW 转换与跨工具拼接
可信度｜区分 MS1 差异、候选与确证
复用性｜新批次沿用同一参数与报告格式
协作性｜部门内网运行，结果可离线审阅
核心改变：人工从“全谱逐峰排查”转为“候选证据复核”，差异不再被强行命名。
Notes: [Sources]
- 项目背景与范围：START_HERE.md；lcms_department_platform/README.md；LC-MS-MS差异组分鉴定推测功能设计.md
- 平台实测耗时：lcms_department_platform/state/tasks.json（成功任务 2026-08-13：6分22秒；2026-08-12：5分49秒）
- 数据规模：tasks.json 中两份 RAW 共 897,555,916 bytes，页面取整为约 0.90 GB
- 业务频次：现有项目未记录月度次数；“按批次/项目触发”作为业务呈现假设，实际月频待确认
[/Sources]